## Slide 1
Abril 2012
Manejo
Seguro de
Gases
Industriales

## Slide 2
….Proporcionar al participante el conocimiento básico de las características, propiedades y riesgos asociados a los gases, así como el manejo seguro de los recipientes que los contienen, con el fin de evitar accidentes y lesiones a cualquier persona.
OBJETIVO
Abril 2012

## Slide 3
¿ QUÉ ES UN GAS ?
ES UN ESTADO DE LA MATERIA QUE SE PUEDE EXPANDIR INDEFINIDAMENTE Y QUE ADQUIERE LA FORMA DEL RECIPIENTE QUE LO CONTIENE, OCUPANDO TODO EL ESPACIO DISPONIBLE DE DICHO CONTENEDOR
LOS GASES REPRESENTAN UNO DE LOS 3 ESTADOS COMUNES DE LA MATERIA: SOLIDO, LIQUIDO Y GASEOSO.
Abril 2012

## Slide 4
PROPIEDADES FUNDAMENTALES
LOS GASES SON MUCHO MAS LIGEROS QUE LOS SOLIDOS Y QUE LOS LIQUIDOS.
LAS MOLECULAS DE LOS GASES SIEMPRE ESTAN EN MOVIMIENTO.
LAS FUGAS DE LOS GASES SE DISTRIBUIRÁN POR SI MISMOS EN EL AIRE EN UNA HABITACIÓN O ESPACIO CERRADO.
ALGUNOS GASES TIENEN OLOR Y OTROS NO.
LA MAYORÍA DE LOS GASES SON INVISIBLES.
Abril 2012

## Slide 5
COMPRIMIDOS, LICUADOS Y CRIÓGENICOS
TIPOS DE GASES:
GASES COMPRIMIDOS NO LICUADOS: INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRESION, PERMANECEN EN ESTADO GASEOSO DENTRO DEL CILINDRO O RECIPIENTE.
GASES LICUADOS: EL GAS ESTA EN ESTADO LIQUIDO Y COEXISTE EN EQUILIBRIO CON SU VAPOR.
GASES CRIOGENICOS LICUADOS: GASES QUE EXISTEN EN ESTADO LIQUIDO A MUY BAJAS TEMPERATURAS.
Abril 2012

## Slide 6
LA CALIDAD DE UN GAS DEPENDE DE:
CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
TRATAMIENTO DEL CILINDRO.
METODO DE LLENADO
CONTROL DE CALIDAD
EQUIPO RELACIONADO
CUIDADO EN USO DEL GAS
Abril 2012

## Slide 7
NO EXISTE GAS CON
PUREZA DEL 100 %
LA PUREZA MÍNIMA DE UN GAS SE DEFINE CON EL MÁXIMO IMPUREZAS PERMITIDO.
EJEMPLO: PUREZA MÍNIMA DE 98% ADMITE UN 2% DE IMPUREZAS.
UNA OPERACIÓN INADECUADA PUEDE CONTAMINAR UN CILINDRO.
Abril 2012

## Slide 8
RIESGOS MAS COMUNES
ASOCIADOS A LOS GASES
ALTA PRESION
ASFIXIA
INFLAMABILIDAD
EXPLOSIVIDAD
TOXICIDAD
CORROSION
OXIDACION
INFLAMABILIDAD ESPONTANEA
Abril 2012

## Slide 9
DEFINICION
RECIPIENTES A PRESION
“TODO DISPOSITIVO CERRADO EN QUE EXISTEN LIQUIDOS, GASES O VACIO, QUE ESTE SOMETIDO A PRESIONES SUPERIORES O INFERIORES A LA PRESION ATMOSFERICA”.
NOTA : ESTA DEFINICION ES TOMADA DEL REGLAMENTO PARA LA INSPECCION DE GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION DE LA S.T.y P.S.
Abril 2012

## Slide 10
DIVERSOS TIPOS DE
CILINDROS A PRESION
Gas
Alta Presión
Líquido
Baja Presión
Mayor Volumen
Líquido
Baja Presión
Gran Volumen
Abril 2012

## Slide 11
ALTA Y BAJA PRESION
LOS CILINDROS SON RECIPIENTES METALICOS DISEÑADOS PARA
CONTENER GASES O MEZCLAS DE GASES A PRESIONES MAYORES QUE LA ATMOSFERICA.
ALTA PRESION: SON CILINDROS DE PAREDES GRUESAS DISEÑADOS PARA TRABAJAR A PRESIONES DE HASTA 420 Kg/cm2 (6000 psi).
BAJA PRESION: ESTOS CILINDROS ESTAN DISEÑADOS PARA CONTENER PRODUCTOS QUE PUEDEN ESTAR TANTO EN FASE LIQUIDA COMO GASEOSA BAJO PRESIONES DE HASTA 34 Kg/cm2 (480 psi).
Abril 2012

## Slide 12
LOS CILINDROS DE BAJA PRESION ESTAN FABRICADOS DE PIEZAS DE ACERO UNIDAS CON SOLDADURA. TIENEN PAREDES CONSIDERABLEMENTE DELGADAS, Y EN ALGUNOS CASOS, TIENEN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEL CILINDRO MAS PLANA QUE LA DE LOS CILINDROS DE ALTA PRESION.
ALTA PRESION VS. BAJA PRESION
Abril 2012

## Slide 13
LAS ETIQUETAS CONTIENEN DATOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL USUARIO, SE COLOCAN A LOS CILINDROS CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR SU CONTENIDO.
¡ ADVERTENCIA ! :ESTAS ETIQUETAS SON LA UNICA FORMA DE IDENTIFICAR EL CONTENIDO DE UN CILINDRO O DE UN CONTENEDOR DE LIQUIDO CRIOGENICO.
INFORMACION IMPORTANTE
Abril 2012

## Slide 14
ETIQUETAS
Abril 2012

## Slide 15
SI LAS ETIQUETAS NO ESTAN PRESENTES, ESTAN BORRADAS, DESTEÑIDAS O DAÑADAS Y NO PUEDEN LEERSE CON TODA CLARIDAD O SI EN UN MISMO CILINDRO O CONTENEDOR APARECEN DISTINTAS ETIQUETAS QUE NO COINCIDEN ENTRE SI ACERCA DE LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO, CONSIDERE SIEMPRE AL PRODUCTO COMO EL MAS PELIGROSO.
ILEGIBILIDAD Y/O
DAÑO EN LAS ETIQUETAS
Abril 2012

## Slide 16
EN LOS CILINDROS DE PRAXAIR MEXICO APARECEN UNOS NUMEROS ANEXOS A LA ETIQUETA DE CUELLO, LOS CUALES INDICAN EL NUMERO DE GRUPO DEL PRODUCTO, MARCADOS DEL 1 AL 6.
ESTOS NUMEROS SON PARTE DE UN CODIGO INTERNO QUE PRAXAIR MEXICO UTILIZA PARA ALMACENAR Y MANEJAR SUS CILINDROS, ASI COMO PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE RIESGO ASOCIADO CON EL PRODUCTO.
CODIGO INTERNO DE
PRAXAIR ( GRUPOS 1-6 )
Abril 2012

## Slide 17
Abril 2012

## Slide 18
LAS VALVULAS SON DISPOSITIVOS MEDIANTE LOS CUALES LOS CILINDROS Y CONTENEDORES CRIOGENICOS PUEDEN SER LLENADOS Y VACIADOS CON SEGURIDAD Y MANTENER EL PRODUCTO ALMACENADO A PRESION.
DE IGUAL MODO ESTAS VALVULAS SON UN MEDIO EFICIENTE Y SEGURO DE INYECCION DEL FLUJO DE GAS DENTRO DE UN SISTEMA.
NOTA : LAS VALVULAS DE LOS CILINDROS NO ESTAN FABRICADAS PARA CONTROLAR LA PRESION.
DISPOSITIVOS DE ENTREGA DE GAS
VALVULAS
Abril 2012

## Slide 19
DIAFRAGMA YUGO
TIPOS DE VALVULAS
Abril 2012

## Slide 20
CGA - COMPRESSED GAS ASSOCIATION
LAS SALIDAS DE SERVICIO DE LAS VALVULAS DE LOS CILINDROS TIENEN ROSCAS QUE AJUSTAN CON LAS CONEXIONES ESPECIFICADAS POR LA CGA.
UTILIZAR LOS ESTANDARES PARA CONEXION DE LA CGA REDUCE LAS POSIBILIDADES DE ERRORES TALES COMO MEZCLAR GASES INCOMPATIBLES ENTRE SI, O CONECTAR EQUIPOS DE BAJA PRESION A FUENTES DE GAS DE ALTA PRESION.
CONEXIONES DE SALIDA CGA
Abril 2012

## Slide 21
ROSCAS DIFERENTES: LAS ROSCAS IZQUIERDAS SE USAN CASI EXCLUSIVAMENTE PARA CONEXIONES DE GASES INFLAMABLES. SE IDENTIFICAN POR LA MUESCA EN FORMA DE “V” EN LA TUERCA.
EVITAN INCOMPATIBILIDADES
CONEXIONES CGA
Abril 2012

## Slide 22
EL DISPOSITIVO DE ALIVIO DE
PRESION, NORMALMENTE FORMA PARTE DE LA VALVULA DEL CILINDRO.
¡ JAMAS QUITE O AJUSTE LOS DISPOSITIVOS DE ALIVIO DE PRESION!
DICHA ACCION PUEDE CAUSARLE DAÑOS SERIOS.
Abril 2012

## Slide 23
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DISCO DE RUPTURA.
TAPON FUSIBLE METALICO.
DISPOSITIVO DE RELEVO DE PRESION
(VALVULA DE RELEVO).
Abril 2012

## Slide 24
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Abril 2012

## Slide 25
DE UNO O DE DOS ETAPAS
CONTROL DE LA PRESION
REGULADORES
Abril 2012

## Slide 26
ALMACENAMIENTO DE CILINDROS Y CONTENEDORES
ALMACENE LOS CILINDROS Y CONTENEDORES DE TAL MODO QUE NO CORRAN EL RIESGO DE CAERSE (CADENAS, ENTRELAZADOS).
ALMACENE Y UTILICE LOS CONTENEDORES Y CILINDROS EN POSICION VERTICAL, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE CONTIENEN GAS LICUADO.
ALMACENE LOS CILINDROS LEJOS DE LAS AREAS DE TRANSITO.
NO LOS ALMACENE CERCA DE BORDES Y PLATAFORMAS.
MANTENGA SIEMPRE CORRECTAMENTE AJUSTADO EL CAPUCHON MIENTRAS NO ESTE EN SERVICIO.
NO LOS ALMACENE CERCA DE TABLEROS ELECTRICOS, FUENTES DE CALOR, NI EN LUGARES HUMEDOS.
Abril 2012

## Slide 27
ALMACENAMIENTO DE
CILINDROS; LA REGLA DEL 5
Abril 2012
LOS CILINDROS DEBEN SER COLOCADOS SIEMPRE EN POSICION VERTICAL, EN LOCALES VENTILADOS Y SECOS, PROTEGIDOS CONTRA LA LLUVIA, HUMEDAD, FRIO O CALOR EXCESIVOS, DEBIDAMENTE SUJETADOS.

## Slide 28
MOVIMIENTO DE CILINDROS
Y CONTENEDORES
NO MUEVA UN CILINDRO SIN SU CAPUCHON, YA QUE EN CASO DE CAERSE, LA VALVULA SE ENCUENTRA SIN PROTECCION.
NO RUEDE NI UTILICE LOS CILINDROS O CONTENEDORES COMO RODILLOS.
PARA MOVER LOS CILINDROS UTILICE UN CARRO DE MANO, O RUEDELOS SOBRE SU BORDE INFERIOR.
NO LEVANTE LOS CILINDROS SUJETOS POR LA VALVULA NI POR EL CAPUCHON
VERIFIQUE ANTES DE MOVER EL CILINDRO, QUE LA VALVULA ESTE PERFECTAMENTE CERRADA.
UN CILINDRO CON PRESENCIA DE ARCO ELECTRICO HA SIDO DEBILITADO EN SU PARED Y PUEDE ROMPERSE DEBIDO A LA ENERGIA (PRESION) A QUE SE ENCUENTRA SUJETO.
Abril 2012

## Slide 29
VERIFIQUE QUE LAS PARTES A CONECTAR ESTEN BIEN LIMPIAS. EVITE EL USO DE GRASAS Y LUBRICANTES.
ASEGURESE QUE LAS PARTES A CONECTAR SEAN COMPATIBLES.
UTILICE HERRAMIENTAS ADECUADAS. HAGA LA CONEXIÓN PRIMERO CON LA MANO.
NO APRIETE EXCESIVAMENTE LAS CONEXIONES. PUEDE DAÑAR LAS CUERDAS O EL EMPAQUE, CUANDO ES REQUERIDO.
NUNCA UTILICE CINTA SELLADORA, CINTA MASKING TAPE, CINTA ADHESIVA, DYUREX U OTRO TIPO DE CINTA PARA ROSCAS EN CONEXIONES DE GASES.
PARA REALIZAR CONEXIONES
CORRECTAS
Abril 2012

## Slide 30
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO.
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON CASQUILLO DE ACERO
FAJA TIPO PESISTA
GUANTES DE PIEL O CARNAZA
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Abril 2012

## Slide 31
GRACIAS !!
Abril 2012